## Slide 1: 项目3：TencentOS Tiny 物联网操作系统 AI组件开发
西安电子科技大学 邓可笈

## Slide 3: 目录
贡献汇总
软件包介绍
演示环节
改进空间

## Slide 4: 贡献汇总

## Slide 5: 贡献汇总
https://gitee.com/Tencent/TencentOS-Tiny-IoT-Projects/tree/master/Summer_of_Code_TencentOS_Tiny
/AI软件包贡献：
Tencentos-tiny / components / ai /
- tflite micro 软件包
- onnx 软件包
- nnom 软件包
示例贡献：
Tencentos-tiny / examples / tflitemicro_person_detection
- 基于 stm32L496 和 tflite 的行人检测示例
Tencentos-tiny / examples / tflitemicro_speech_detection
- 基于 stm32L496 和 tflite 的语音检测示例
Tencentos-tiny / examples / nnom_mnist
- 基于 stm32L496 和 nnom 的手写数字识别示例
Tencentos-tiny / examples / 暂未列出
- 基于 imx6ull 和 onnx 的手写数字识别示例

## Slide 6: 平台选用
imx6ull 512ddr
stm32L496ZG 320kb

## Slide 7: 软件包介绍

## Slide 8: Tensorflow lite micro软件包
移植流程：
1. 生成最小Micro版本源码
2. 解决头文件依赖问题
3. 实现log接口打印输出
4. 调整静态内存区大小
5. 根据示例需要重写接口函数
6. 根据示例需要增加外设驱动
7. 测试模型并修正模型输出参数
8. 编写示例演示代码
注意事项：
关掉keil中的microlib选项
开启O3优化
C++链接至C时要加extern “C”声明
接口说明：
extern "C" void person_detect_init (void)
extern "C" int person_detect(uint8_t * hardware_input)
extern "C" void speech_init (void)
extern "C" void speech_run (int8_t* input_data)

## Slide 9: NNoM软件包
移植流程：
1. 提取最小NNoM源代码文件
2. port.h中实现tos的内存管理API
3. 指定内存分配方式为静态并分配内存
4. 调整静态内存区大小
5. 实现操作系统的systick_get函数
6. 根据示例需要重写接口函数
7. 编写示例演示代码
注意事项：
若采用动态内存方法，要设置堆大小
静态内存块要定义为uint8_t
Keil下采用ARM编译器版本为version5
检查printf实现，检查microlib开启与否
接口说明：
nnom_set_static_buf(static_buf, sizeof(static_buf))
nnom_model_create(void)
model_run(model)
nnom_predict(model, &predic_label)

## Slide 10: ONNX软件包
移植流程：
1. 生成最小onnx版本源码
2. 解决头文件路径问题
3. 实现打印输出接口
4. 实现内存管理API
5. 浮点模型和示例转化为定点
6. 推理算子修改为定点推理
7. 手动构建推理层结构
8. 修改调整softmax层计算公式
9. 编写示例演示代码
注意事项：
使用arm-linux-gnueabihf-gcc 7.5版本
全局变量的浮点数在该系统下无法使用
开启hard硬浮点会导致线程切换失败
接口说明：
transpose
conv2D
relu
maxpool
softmax
功能说明：
手动构建mnist推理（运行ok）
命令行加载模型文件（功能ok，但没测试）

## Slide 11: ARM ComputeLibrary
移植流程：
正确的裸机编译方法：
编译器选择：arm-linux-gnueabihf-gcc/g++的7.5
编译静态库方法：
scons arch=armv7a os=bare_metal build_dir=bm -j8 Werror=1 opencl=0 neon=1 debug=0 asserts=1 standalone=1 validation_tests=1 examples=1 openmp=0 cppthreads=0
单独编译示例的方法：
arm-linux-gnueabihf-g++ examples/neon_convolution.cpp utils/Utils.cpp -I. -Iinclude -std=c++14 -larm_compute-static -larm_compute_core-static -Lbuild/bm -L. build/bm/libarm_compute-static.a build/bm/libarm_compute_core-static.a -march=armv7-a -mfpu=neon -mfloat-abi=hard
4. Makefile 中链接C++和C程序：
可以编译，但链接失败

## Slide 12: 演示环节

## Slide 13: 演示流程
1. stm32l496基于tensorflow lite micro 的人像识别
2. stm32l496基于tensorflow lite micro 的语音识别
3. stm32l496基于nnom 的手写数字识别
4. imx6ull基于imx6ull 的手写数字识别

## Slide 14: 改进空间

## Slide 15: 改进空间
添加文件系统和shell，可以加载模型自动解析运行”./ mnist mnist_sm.onnx”
2. 使用更多的传感器支持NNoM的其它示例，如语音关键测检测、姿态检测、噪声检测
3. 将模型转换和具体的推理框架分离，开发自动化脚本做特定平台的通用适配工具
4. 移植tengine lite等更多的推理框架（包含的示例比较多）

## Slide 16: 感谢聆听！